## Slide 1
3か月
12か月
自家用乗用の場合
ライドシェア車両の場合
法定定期点検
「点検基準 別表６（自家用乗用１２か月）」
※点検整備済ステッカー貼付対象
年次検査
年次点検「点検基準 別表３（事業用・１２か月）」
※点検整備済ステッカー貼付対象
12か月
3か月
3か月
3か月
3か月
3か月
3か月
3か月
【ライドシェア車両の年次検査・点検時期のイメージ】
中間点検
「点検基準 別表３（事業用３か月）」
中間点検
「点検基準 別表３（事業用３か月）」
継続検査
年次点検「点検基準 別表３（事業用・１２か月）」
※点検整備済ステッカー貼付対象
継続検査
法定定期点検「点検基準 別表６（自家用乗用２４か月）」
※点検整備済ステッカー貼付対象
※中間点検・年次点検を行った際の点検整備済ステッカーの貼付について
ライドシェア車両の「中間点検（３か月ごと別表３）」及び「年次点検（１２か月ごと別表３）」は運送法により、タクシー事業者に求められており、車両法としては自家用乗用車の場合、１年点検・２年点検（別表６）の実施が求められている。
また、年次点検（１２か月ごと別表３）を行った場合、１年点検・２年点検（別表６）との点検項目の差分については車両法の観点から追加の任意点検となる。
このため、「中間点検（３か月ごと別表３）」は貼付対象外、「年次点検（１２か月ごと別表３）」は貼付対象（別表６の点検項目を包含しているため）となる。
青 枠 ：車両法
赤字・赤枠：通達規定（年次）
緑字・緑枠：通達規定（中間）
紫 枠 ：車両法（青字）及び通達規定（赤字）が混在

## Slide 2
【指定整備工場で「年次検査」を実施する場合】
提示された書面等にて「年次検査」の依頼を確認
検査員は検査設備を用いて通常の継続検査と
同じ方法により「年次検査」を行う
ライドシェア車両が入庫
点検基準 別表３（事業用・１２か月）に沿って「年次点検」を行う
※「中間点検（３か月ごと）」の実施は不要
【年次検査合格の場合】
点検整備記録簿（※1 ） 、指定整備記録簿（ ※2 ） 、年次検査合格証（ ※3 ）を交付
※1.別表３の内容で点検整備を行った旨を記載
※2.指定整備記録簿の備考欄に当該指定整備が「年次検査」である旨を記載
※3.交付方法は書面に加え、電子メールの送付等も可（様式は参考１参照）
【年次検査不合格の場合】
不具合箇所の整備を行い、再度年次検査を実施する
指定整備記録簿、年次検査合格証の控えを２年間保管する
※年次検査合格証の控えの保管については任意

## Slide 3
提示された書面等にて「年次検査」の依頼を確認
依頼者より「年次検査受検申出書」を受け取る
自動車技術総合機構・軽自動車検査協会の検査場に
車両を持ち込み「年次検査」を受検
＜受検に伴って必要となること＞
・手数料の納付
・継続検査時と同様に検査予約（予約枠は「継続」を選択）
・必要用書類：自動車検査証、手数料額の審査証紙（※1）、検査票、
年次検査受検申出書（※2）
※1.小型自動車：1,500円、小型自動車以外：1,600円、
検査対象軽自動車：2,100円（消費税相当分を含む。）
※2.顧客である法人タクシー事業者が作成（様式は参考２参照）
ライドシェア車両が入庫
【年次検査合格の場合】
自動車技術総合機構もしくは軽自動車検査協会より書面によって通知される
【年次検査不合格の場合】
不具合箇所の整備を行い、再度年次検査を受検する
顧客（法人タクシー事業者）に点検整備記録簿及び
年次検査合格の通知書を引き渡し納車
【自動車技術総合機構・軽自動車検査協会の検査場で
「年次検査」を受検する場合】
＜ケース例＞
・認証工場にライドシェア車両が入庫し、年次検査の依頼があった場合
・指定工場にライドシェア車両が入庫し、検査場に持ち込んで年次検査を実施する場合
点検基準 別表３（事業用・１２か月）に沿って「年次点検」を行う
※「中間点検（３か月ごと）」の実施は不要

## Slide 4
【ライドシェア車両が「点検整備」で入庫した場合】
提示された書面等により「中間点検」「年次点検」「開始前点検」のいずれかの依頼を確認
ライドシェア車両が入庫
「中間点検」
・点検基準別表３（事業用・３か月）に沿って点検整備を実施
※直近の中間点検、年次点検又は開始前点検以降、連続する２か月における
自家用車活用事業の用に供される頻度が１か月あたり１５日未満又は４０
時間未満である自家用自動車については、＜参考３＞の内容で点検を行う
ことができる
「年次点検」
・点検基準別表３（事業用・１２か月）に沿って点検整備を実施
※「年次点検」を実施した場合、中間点検は不要
「開始前点検」
・点検基準別表３（事業用・３か月）に沿って点検整備を実施
※自家用自動車を自家用車活用事業の用に供する前３月以内に点検基準 別表
第６による定期点検（自家用乗用）を行った場合は、開始前点検は不要
点検整備記録簿を交付する
※点検整備記録簿には別表３の内容で点検整備を行った旨を記載